Příloha č.1

Technické požadavky pro část 1

Informace o zakázce:

Název zakázky:			Dodávka servisních a užitkových automobilů

Předmět zakázky:			nákup 4 užitkových vozů pick up

Technická specifikace:

Předmětem zakázky je dodávka 4 ks nových užitkových automobilů pick up (kategorie N1 dle zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) schválených pro provoz na pozemních komunikacích a následné přihlášení do registru vozidel a zajištění registračních značek. Emisní limity ve výfukových plynech dle normy Euro 5 nebo lepší. Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být dle vyhlášky č. 162/2011 Sb, o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, tj. dle následující tabulky:

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1

| Výkon motoru | Celková hmotnost vozidla | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100km) |
| --- | --- | --- | --- |
| vozidlo o výkonu do 60 kW včetně |  | 6 | 4,5 |
| vozidlo o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | do 1 800 kg včetně | 7 | 5 |
|  | od 1 801 kg do 3 000 kg. včetně | 10 | 8 |
|  | nad 3 001 kg | 11 | 9 |
| vozidlo o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně | do 1 800 kg včetně | 7,5 | 6 |
|  | od 1 801 kg do 3 000 kg. včetně | 10,5 | 9 |
|  | nad 3 001 kg | 11,5 | 10 |
| vozidlo o výkonu nad 121 kW |  | 12 | 11 |

Automobily dále musí vyhovovat následující specifikaci, tj. zadavatel požaduje, aby dodavatel nabídl automobily s následujícími parametry:

Užitkové vozy pick up:

- výkon motoru min. 65 kW,

- manuální převodovka,

- plnohodnotné rezervní kolo,

- karosérie pick up se samostatným prostorem pro cestující a náklad, prostor pro

náklad může být otevřený nebo uzavřený,

- pohon 4 x 4,

- počet míst 5,

- počet bočních dveří 4,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,

- posilovač řízení,

- imobilizér,

- protiblokovací brzdový systém,

- airbag řidiče a spolujezdce,

- homologované  tažné zařízení dle ISO 50,

- autorádio,

- povinná výbava,

- barva: varianty při zachování nabídkové ceny

……………………

Ing. Jan Karban

vedoucí střediska lesy