8. 10. 2014, Praha

Jinonický rybník čeká oprava

Jinonický rybník je další z pražských rybníků, který projde celkovou revitalizací, podobně jako jeho blízký soused, rybník Butovický.

Opravu Jinonického rybníka zajišťuje Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP ve spolupráci s městskou organizací Lesy hl. m. Prahy, která bude provádět veškeré stavební práce, včetně odbahnění. Práce byly zahájeny v srpnu 2014 a ukončeny budou v dubnu 2015.

Jinonický rybník má bohatou historii, která začíná už v roce 1620. V této době se stal pánem jinonického panství Pavel Michna z Vacínova a postavil zde zámek. Později celé panství získali Schwarzenbergové, kteří část zámku přeměnili na vyhlášený a dobře prosperující pivovar. Provoz zámku, a později i pivovaru, vyžadoval velké množství vody, kterou majitelé panství získávali z Jinonického potoka a z pramene na Vidouli. Jinonický potok sytil dnešní Panský rybník u zámečku. Pod ním, těsně pod jižním křídlem zámečku, ležel dnes již zaniklý Pivovarský rybník, který byl využíván i k ledování. Odtud pak byla voda vedena do stále existujícího Jinonického rybníka a dále vyzděnou štolou do Butovického rybníka.

V současné době je Jinonický rybník v havarijním stavu a je zanesen cca 400 m3 sedimentu. Jeho nábřežní zdi jsou rozpadlé a vypouštěcí zařízení protéká. Z těchto důvodů je nutné provést celkovou revitalizaci, kterou zahájí odbahnění. Veškerý sediment, jehož mocnost se pohybuje od 0,1 – 0,5 metru, bude ze dna rybníka odstraněn a uložen na příslušnou skládku. Následně dojde k opravě severní nábřežní zdi, která se zcela nově vyzdí z kamene, a podél chodníku se umístí nové zábradlí. Hráz rybníku bude opevněna kamennou dlažbou uloženou do štěrkopísku. Jižní a západní břeh bude pozvolnější a opatřen kokosovými rohožemi s vegetačním opevněním. Staré vypouštěcí zařízení se odstraní a nahradí novým, vyzděným z kamenného zdiva. Vedle výpusti se vyzdí kamenné schody do loviště. Součástí revitalizace je také úprava zeleně v okolí rybníka.

Lesy hlavního města Prahy se starají o takřka 2 900 ha pražských lesů, pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, Petřín, Vítkov či obora Hvězda. Spravují přes 210 km drobných vodních toků a takřka 130 vodních nádrží. Provozují záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, včelnice a v rámci ekologické výchovy spolupracují se školami a širokou veřejností. Kontakt pro média: Ing. Petra Fišerová, e-mail: fiserova@lesy-praha.cz, tel.: 775 018 624

Jinonický rybník

Jinonický rybník - rozpadlé nábřežní zdi